## Slide 1
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.
— Colin Powell
“
«Стальная защита Арктики»
Команда «Конвергент»
Капитан – Файто Эвелина
+7-961-928-37-00, evelina.faito@gmail.com
МЕТАЛЛУРГИЯ

## Slide 2
Изучение
способов повышения
хладостойкой стали
Наша команда
Наш подход к решению кейса
Анализ
Решение
Результаты
Файто
Эвелина
Капитан команды
Изучение
способов прямого
восстановления железа
Изучение энергосбережения в черной металлургии, в том числе за счет использования ядерной энергии
Иванова
Светлана
Аналитик
Жармухамбетов
Алпс
Технолог
Настюшкина
Анастасия
Инженер
Изучение производственных возможностей ПАО «ЕвразМеталл»
Разработка проекта модернизации ПАО «ЕвразМеталл» с целью
производства высококачественного хладостойкого проката при минимальных затратах
Оценка экономической эффективности проектных решений
2
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС»

## Slide 3
Актуальность
Криогеннная сталь
Увеличение
перевозок СПГ
Увеличение строительства танкеров и резервуаров
Производство
криогенных сталей
3
Стали, используемые в машинах и оборудовании для получения, хранения и транспортирования сжиженных газов с температурой кипения от -80 до -269 С
Криогенная сталь -
Требования |  | 
Гарантированный запас пластичности и вязкости разрушения при рабочих температурах |  | 
Разновидности аустенитных сталей |  | 
Хромоникелевые стали | Сложнолегированные стали повышенной прочности | Высокомарганцевые стали

## Slide 4
Характеристики криогенной стали и способы их достижения
Термомеханическая обработка
Рафинирование стали
Раскисление стали
Модифицирование РЗМ и ЩЗМ
Воздействие на состав и форму
неметаллических включений
Удаление растворенного кислорода
Легирование стали
Корректировка химического состава
1 стадия
t прокатки > t рекристаллизации
2 стадия
Линия охлаждения GS < t прокатки < t рекристаллизации аустенита
Удаление из металла
серы, фосфора,
газов, неметаллических включений
Коррозионная
стойкость
Свариваемость
Прочность
Ударная
вязкость
4
Технология | Midrex | HYL | ITmk3 | Корекс
Сырье | Окисленные окатыши | Чистая руда, Fe  60 % | Низкокачественная руда | Руда, окисленные окатыши
Продукт | Губчатое железо (Fe  95%) в толстом слое железосодержащих окатышей | Губчатое железо (Fe75—92 %) | Высококачественный гранулированный чугун (Fe97%) | Губчатое железо
Способы прямого восстановления железа

## Slide 5
Chart: 
Аглоизвестковое | 4.7
Коксодоменное | 31.5
Сталеплавильное | 20.8
Прокатное | 24.6
Вспомогательные | 18.4
Энергосбережение в черной металлургии
Термомеханическая обработка металла
Нагрев и восстановление железорудных материалов
Нагрев металла и шихты
5
Мероприятия по энергосбережению
Сталеплавильный процесс
Коксодоменный процесс
Прокатный процесс
Использование энергии в технологическом процессе
Коксодоменный процесс | Сталеплавильный процесс | Прокатный процесс
Повышение доли электроэнергии за счет плазматрона Повышение качества шихты Повышение давления газа в печи Использование комбинированного дутья | Использование плазмотрона Использование газокислородных горелок Работа с жидким стартом Вдувание О2 | Стабилизация нагрева сляба Контролируемый прокат Контролируемое охлаждение

## Slide 6
шихта
6
ГОК
УКП
УКП
Технологический процесс ПАО «ЕвразМеталл»
Внепечная обработка
Стан «5000»
Доменный цех
МНЛЗ
МНЛЗ №6
разливка
руда
Стан «2500»
Стан «2000»
Сталь листовая в рулоне
ДСП-180
ДСП-180
Вакууматор
Вакууматор
Рафинирование
(твердые шлаковые смеси на основе извести)
Вакуумная
дегазация
Лист стальной

## Slide 7
Криогенная сталь
04Х18Н9
Химический состав, % |  |  |  |  |  | 
С | Cr | Ni | Si | Mn | S | P
0,04 | 17 - 19,5 | 8 -11 | 1 |  2 |  0,015 |  0,045
7
Характеристики | Вкладные резервуары | Мембранные резервуары | СПГ-танкеры
Толщина проката, мм | 30 | 0,7-1,5 | 30-50
Оборудование для проката | Стан 5000 | Стан 2500, стан 2000 | Стан 5000
Продукция
Характеристики | Хромоникелевые стали | Высокомарганцевые стали
Преимущества | Никель легко восстанавливается из руды и не окисляется при последующих технологических операциях | Более низкая стоимость Mn
Недостатки | Обязательная сортировка лома | При плавке более 80 % марганца уходит в шлак, а при раскислении легированием до 30 % вносимого марганца
Хромоникелевая сталь

## Slide 8
Модернизация ПАО «Евраз-Металл»
8
Цель: минимизация стоимости производства криогенных сталей для производства, хранения, транспортировки СПГ
1 этап
2 этап
3 этап
Модернизация производственных мощностей ПАО «Евраз-Металл» с целью стабилизации структуры аустенитной стали 04Х18Н9
Строительство АЭС с целью получения независимого источника энергии и изменения энергобаланса предприятия
Переход на прямое восстановление железа из руды по технологии Itmk3
Замена энергии дуги на плазму в плавильных печах
Установка циркуляционного вакууматора
Установка трайб-аппарата в промковш
Возведение кольцевой печи для производства чугуна
Установка плазмотрона в плавильный агрегат
Экономия ферро-
сплавов
Экономия
электро-
энергии
Экономия
транспортных
расходов

## Slide 9
шихта
9
ГОК
УКП
УКП
Вакууматор
Реалистичный сценарий
Внепечная обработка
RH-OB
Вакууматор
Стан «5000»
Лист стальной
Доменный цех
МНЛЗ
Трайб-аппарат
МНЛЗ №6
Трайб-аппарат
разливка
руда
Стан «2500»
Стан «2000»
Сталь листовая в рулоне
ДСП-180
ДСП-180
Cr-Ni
Рафинирование
(твердые шлаковые смеси на основе извести)
Вакуумная
дегазация

## Slide 10
Наноструктурирование
1 Ступень - модифицирование
Снижение ликвации и создание квазиизотропной структуры по толщине листового проката
Нагрев образцов до температуры 1200 0С
Прокатка
Повторная прокатка
Дополнительная деформация
Ускоренное охлаждение
10
2 Ступень – термомеханическая обработка
Повышение чистоты границ зерен
Печи
нагрева слябов
Клеть стана «2500»
Клеть стана «2000»
Температура нагрева до 1200 °C
Длительность нагрева 50-60 минут
Нагрев
Чистовой прокат
Ускоренное охлаждение
Охлаждение до 550 °C
Количество проходов
Температура прокатки

## Slide 11
11
АЭС
Завод
2 Этап
3 Этап
Cr - Ni
химическая энергия
воздух
Охлаждение
2CO+O2→2CO2
CO
Дожигание
CH4+2O2=CO2+2H2O
Тепловая энергия
Отходящие газы
Тепловая энергия
Устройство выгрузки
Шлак
Чугун
Подогрев
Восстановление
Плавление
Охлаждение
Выгрузка
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Под
Питатель
топливо
топливо
воздух
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Газы
[E]+O2=EO+Q
Энергия плазмы
Тепловая энергия
2CO+O2→2CO2 +Q
Плазмотроны
Лом
Гранулированный чугун
Фурма
O2
Металл
Шлак
Подина печи
Газоочистка
Оптимистический сценарий
Кольцевая печь
Плазменно – дуговая печь

## Slide 12
Оценка экономической эффективности
8
Механические свойства
12
Эффективность
Показатели | 1 Этап
Капитальные затраты, млн. руб. | 16
NPV, млн. руб. | 1 951
PI | 1,31
DPP, годы | 4
IRR,% | 23,86
Chart: Годы
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 0 | -4000 | -5000 | -2000 | 500
График окупаемости
Диаграмма Гантта

## Slide 13
Анализ рисков
8
Механические свойства
Показатели | Среднее | Неопределенность, %
NPV, млн. руб. | 164 | 0,84
PI | 1,74 | 0,36
DPP, годы | 3 | 0,36
IRR,% | 29,04 | 0,52
Статистический анализ Монте-Карло
Точка безубыточности
Факторы рисков
1. Снижение цен на готовую продукцию
2. Падение объема сбыта
Производство высококачественной продукции
Заключение долгосрочных контактов на поставку продукции
13
Тбез = 34 тыс. т.
в мес.
По PI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Показатели | -50% | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
Объем инвестиций | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31
Объем сбыта | 0,11 | 0,37 | 0,63 | 0,88 | 1,09 | 1,31 | 1,52 | 1,73 | 1,94 | 2,15 | 2,37
Цена сбыта |  |  |  |  |  | 1,31 | 2,58 | 3,84 | 5,10 | 6,36 | 7,62
Анализ чувствительности

## Slide 14
“
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Команда «Конвергенты»
Капитан – Файто Эвелина
+7-961-928-37-00, evelina.faito@gmail.com
МЕТАЛЛУРГИЯ